## Slide 1: I bus
Politecnico di Torino
Dip. di Automatica e Informatica
M. Sonza Reorda

## Slide 2: Introduzione
Un bus è una struttura che interconnette due o più dispositivi.
Un bus è una struttura condivisa: i valori che un dispositivo scrive sul bus sono accessibili a tutti gli altri dispositivi connessi.

## Slide 3: Interfaccia al bus
  Le unità connesse al bus utilizzano 2 tipi di dispositivi:
    driver per pilotare le linee del bus (driver tri-state)
    receiver per leggere i valori sul bus
  I due dispositivi sono spesso raggruppati in un’unica entità denominata transceiver.
tri
unità
bus
driver
receiver
transceiver
enable

## Slide 4: Implementazione del bus
Si possono avere bus:
  interni ad un singolo circuito integrato
  per la connessione di più circuiti integrati su una scheda
  per la connessione di più schede in un sistema (backplane).

## Slide 5: Struttura di un bus
Un bus è composto da 3 gruppi di segnali:
  segnali di dato: normalmente sono in numero pari ad un multiplo di 8; possono essere bidirezionali o unidirezionali (in tal caso è necessario un numero doppio di linee);
  segnali di indirizzo: identificano lo slave con cui il master vuole comunicare (nonché quale parte dello slave è coinvolta);
  segnali di controllo: forniscono informazioni di stato, di temporizzazione, di tipo (dei dati sul bus).

## Slide 6: Bus multiplexati
In taluni casi le stesse linee portano, in tempi diversi, segnali di tipo diverso.
In tal modo
  si riduce il numero di linee del bus
  è necessaria una circuiteria aggiuntiva.
Esempio
In alcuni bus le linee di dato e quelle di indirizzo sono multiplexate, e a seconda dei momenti le stesse linee portano segnali di dato o di indirizzo.

## Slide 7: Esempio: bus di un sistema 8086
Local bus
System bus
X bus

## Slide 8: Standard
Al fine di facilitare lo sviluppo di dispositivi compatibili a livello di bus, sono stati introdotti degli standard che ne descrivono le caratteristiche a livello
  meccanico (ad esempio per i bus di backplane il numero delle linee, il tipo dei connettori, le dimensioni delle schede)
  elettrico (ad esempio i valori delle tensioni e correnti di riferimento)
  logico/funzionale (ad esempio il significato dei vari segnali e la sequenza di valori che devono assumere per eseguire ciascuna operazione).
Esempi di standard sono Multibus, PCI, VME, EISA, Futurebus+, SCSI.

## Slide 9: Architetture di bus
Si possono avere 2 tipi di architetture a bus:
  bus singolo: è la configurazione più semplice
  bus multiplo: è utile laddove si desiderano prestazioni elevate, oppure quando si devono connettere diverse classi di dispositivi, con caratteristiche tra loro diverse.

## Slide 10: Bus singolo
CPU
Memoria
Dispositivo
di I/O
Dispositivo
di I/O
Bus di sistema

## Slide 11: Bus multiplo (esempio)
CPU
Memoria
Bridge
Bus di memoria
Disp. di
I/O
Disp. di
I/O
Disp. di
I/O
I/O Bus

## Slide 12: Esempio: architettura a più livelli

## Slide 13: Controllore di memoria
In molti sistemi è presente un controllore di memoria che si occupa di
  interfacciare il processore con i vari banchi di memoria
  gestire alcune situazioni critiche (ad esempio gli errori nella memoria)
  attivare eventuali segnali di temporizzazione.

## Slide 14: Master e slave
In un sistema a bus le unità connesse sono di 2 tipi:
  unità master: inizia ogni procedura di trasferimento dati e sceglie lo slave con cui comunicare
    nei sistemi più semplici esiste un'unica unità master, che coincide con la CPU
    nei sistemi più complessi esistono più unità master, e l'unità master cambia a seconda dei momenti
  unità slave: risponde ai comandi dell’unità master
    le memorie e le interfacce dei periferici sono unità slave.

## Slide 15: Problemi
L’utilizzo di un sistema a bus richiede la soluzione di 2 principali problemi:
  la definizione delle tempistiche con cui si svolgono le operazioni sul bus
  l’introduzione di un meccanismo per la gestione dei conflitti nell’accesso al bus.

## Slide 16: Tempistiche
Come possono le varie unità connesse ad un bus sapere quando leggere o scrivere dal/sul bus?
Le soluzioni possibili sono riconducibili a due tipologie:
  Bus sincroni
  Bus asincroni.
Le specifiche di un bus comprendono tra l’altro la descrizione del protocollo che i segnali devono seguire, nonché i limiti di tempo che devono essere rispettati.

## Slide 17: Bus sincroni
  Le unità sorgente e destinazione utilizzano lo stesso segnale di clock, che fa parte del bus stesso; alternativamente, le 2 unità possono avere clock separati, ma alla stessa frequenza, e scambiare periodicamente segnali di sincronizzazione
  la frequenza del clock è imposta dal dispositivo più lento
  ogni unità di dato è trasferita in un periodo di tempo prefissato (normalmente un periodo di clock)
  il meccanismo funziona bene su distanze ridotte.

## Slide 18: Bus asincroni
  Ogni operazione di comunicazione può avere una sua velocità, determinata da appositi segnali di controllo che accompagnano i segnali di dato e implementano il cosiddetto handshaking
  si ottiene così la massima flessibilità, a spese di una maggiore complessità del protocollo.

## Slide 19: Multibus I: ciclo di lettura

## Slide 20: Multibus I: ciclo di lettura
1. Il master pone gli indirizzi su ABUS
2. Quando gli indirizzi sono stabili, il master attiva un segnale di controllo (memoria o I/O)
3. Lo slave mette i dati su DBUS
4. Slave attiva XACK
5. Dopo lettura, master disattiva segnale di controllo e libera ABUS
5. Dopo la lettura, il master disattiva il segnale di controllo e libera ABUS
6. Slave disattiva XACK e libera DBUS
6. Lo slave disattiva XACK e libera DBUS

## Slide 21: Cicli di wait
  Nel caso di bus sincroni può esistere un meccanismo per introdurre occasionalmente dei cicli aggiuntivi (detti di wait) che permettono allo slave di ottenere più tempo per eseguire l'operazione richiesta
  Il meccanismo utilizza un segnale apposito (READY) che segnala la necessità di aggiungere o meno i cicli aggiuntivi.

## Slide 22: Lettura senza cicli di wait
T
T
CLOCK
Abus
Cbus
Dbus
Address
Read
Status
Data
(master)
(master)
(slave)
(slave)

## Slide 23: Lettura con cicli di wait
CLOCK
Abus
Cbus
Dbus
T
kT
Address
Read
(master)
(master)
T
Status
Data
(slave)
(slave)
Ready
(slave)
Ready

## Slide 24: Arbitraggio
  Ad ogni istante un solo dispositivo può funzionare da master del bus
  Il meccanismo di arbitraggio del bus entra in funzione quando 2 o più unità fanno contemporaneamente richiesta di diventare master del bus: il meccanismo deve allora designare il nuovo dispositivo master
  L’arbitraggio può avvenire in maniera
    centralizzata: esiste un arbitro
    distribuita: ogni modulo contiene la logica necessaria per implementare un meccanismo di arbitraggio che permette di definire il nuovo master.

## Slide 25: Arbitraggio distribuito: il bus SCSI
  Il bus SCSI possiede 8 linee DB(0),…, DB(7) che vengono utilizzate sia per il trasferimento dati che per l’arbitraggio
  Durante l’arbitraggio, ogni linea è associata a un dispositivo: la linea DB(7) ha la priorità massima
  Quando la linea BSY diventa inattiva, tutti i dispositivi (al più 8) che desiderano fare accesso al bus alzano la rispettiva linea DB(i). Tutti i dispositivi osservano il valore sulle linee DB(0), …, DB(7), e il dispositivo con priorità massima vince la contesa; gli altri attendono che BSY torni inattiva.

## Slide 26: Arbitraggio centralizzato
Esistono 3 meccanismi di arbitraggio centralizzato:
  Daisy Chaining
  Polling
  Richieste indipendenti.
Essi differiscono per:
  numero di linee di controllo richieste
  velocità di risposta del bus controller
  flessibilità nella gestione delle priorità
  tolleranza ai guasti.

## Slide 27: Daisy Chaining: struttura
Arbitro
U1
U2
Un
Bus
Grant
Bus
Request
Bus Busy
Bus

## Slide 28: Daisy Chaining: struttura
Arbitro
U1
U2
Un
Bus
Grant
Bus
Request
Bus Busy
Bus
Bus Request va a 1 se almeno un’unità ha fatto richiesta del bus
Bus Busy va a 1 se un’unità ha preso il controllo del bus

## Slide 29: Daisy Chaining: funzionamento
  Un’unità fa richiesta del bus (BUS REQUEST) attendendo che il bus sia libero (BUS BUSY)
  L’arbitro attiva il segnale di BUS GRANT
  Ogni unità, quando riceve il BUS GRANT:
    se ha richiesto il bus: attiva BUS BUSY e prende il controllo del bus
    se non ha richiesto il bus: attiva BUS GRANT verso l’unità a valle.

## Slide 30: Daisy Chaining: caratteristiche
  richiede solo 3 segnali di controllo
  non permette di modificare le priorità
  non è adatta a numeri elevati di dispositivi connessi
  non è tollerante ai guasti.

## Slide 31: Polling: struttura
Arbitro
U1
U2
Un
Bus
Request
Bus Busy
Poll
Counter
log2 n

## Slide 32: Polling: funzionamento
  Un’unità fa richiesta del bus (BUS REQUEST), attendendo che il bus sia libero (BUS BUSY)
  L’arbitro scandisce tutte le unità collegate, mettendo sulle linee POLL COUNTER l’identificativo di ciascuna, in sequenza
  Quando un’unità è indirizzata
    se aveva fatto richiesta attiva il segnale BUS BUSY; a questo punto l’arbitro interrompe la scansione
    se no, non fa nulla, e l’arbitro passa all’unità successiva
  L’unità prende il controllo del bus.

## Slide 33: Polling: caratteristiche
  richiede 2+log(n) segnali di controllo per gestire n unità
  la priorità delle unità può essere cambiata modificando la sequenza di scansione
  il sistema è tollerante a un eventuale guasto in un’unità.

## Slide 34: Richieste indipendenti: struttura
Arbitro
U1
U2
Bus
Request 1
Bus Busy
Bus
Grant 1
Bus
Grant 2
Bus
Request 2
Bus
Grant n
Bus
Request n
Un

## Slide 35: Richieste indipendenti: funzionamento
  L’unità i-esima, quando vuole fare accesso al bus
    attende che il bus sia libero (osservando BUS BUSY)
    fa richiesta del bus (attivando BUS REQUEST i)
  L’arbitro gestisce tutte le richieste, e concede il bus all’unità con priorità massima (BUS GRANT j) tra quelle che hanno fatto richiesta
  L’unità j assume il controllo del bus (BUS BUSY).

## Slide 36: Richieste indipendenti: caratteristiche
  richiede 2*n+1 segnali di controllo per gestire n unità
  le priorità dei dispositivi dipendono dai meccanismi implementati dall'arbitro
  il sistema può tollerare un eventuale guasto in una unità.