## Slide 1: Introduzione alle memorie
Politecnico di Torino
Dip. di Automatica e Informatica
Matteo Sonza Reorda
Notes: 1
Hayes
Stallings pg. 130

## Slide 2: Introduzione
Ogni sistema di elaborazione contiene dispositivi per la memorizzazione di dati ed istruzioni.
L’insieme di tali dispositivi, e degli algoritmi per la loro gestione, costituisce il sotto-sistema di memoria.
Tale sotto-sistema deve essere realizzato in modo che
  il processore debba attendere il meno possibile per accedere a dati o istruzioni
  il costo del sistema di memoria sia minimo (il costo per bit delle memorie è proporzionale alla loro velocità).
Si deve quindi cercare un compromesso tra il costo del sotto-sistema di memoria e le sue prestazioni.
Notes: 2

## Slide 3: Velocità del processore/velocità della memoria
1
10
100
1000
DRAM
CPU
Velocità
Tempo

## Slide 4: Velocità del processore/velocità della memoria
1
10
100
1000
DRAM
CPU
Velocità
La velocità dei processori raddoppia ogni anno e mezzo.
La velocità delle memorie raddoppia ogni dieci anni.
Tempo

## Slide 5: Velocità del processore/velocità della memoria
1
10
100
1000
DRAM
CPU
Velocità
La differenza di velocità tra processori e memorie aumenta.
Tempo

## Slide 6: Livelli di memorie
La memoria di un calcolatore è normalmente organizzata in livelli.
Il numero di livelli dipende dal tipo di sistema e di applicazione.
Ogni livello è caratterizzato da un diverso tipo di memoria (in termini di velocità e dimensione, e quindi costo).
Notes: 4

## Slide 7: Obiettivo
Ottimizzare il Sistema di Memoria in modo tale da minimizzare il tempo medio di accesso per i tipici programmi che utilizziamo (workload):
Le informazioni sono distribuite in modo dinamico tra i vari livelli a seconda della relativa frequenza di accesso
In tal modo si raggiungono prestazioni comparabili con quelle della memoria più veloce, a prezzi comparabili con quelli della memoria più lenta.

## Slide 8: Principio di località dei riferimenti
Un riferimento in memoria tende ad essere ripetuto dopo poco tempo:
Località temporale
Un riferimento in memoria tende ad essere a locazioni vicine a quelle
usate recentemente
Località spaziale.

## Slide 9: Implicazioni del principio di località
Posso utilizzare piccole memorie veloci per mantenere i riferimenti in memoria più utilizzati dal processore
Se i riferimenti utilizzati non possono essere soddisfatti nella memoria veloce creo un secondo livello di memoria un po’ più grande e un po’ meno veloce
Posso reiterare questo ragionamento per N livelli di memoria:
  Gerarchia di memoria

## Slide 10: Gerarchia di memoria
Memoria
interna
Memoria principale
Memoria secondaria
Costo
Tempo di
accesso
Dimensione
Memoria off-line

## Slide 11: Situazione attuale
Registri
Memoria principale
Dischi magnetici/SSD
Cache
Cache del disco
Nastri magnetici
Dischi ottici
Notes: 5

## Slide 12: Memoria interna alla CPU
Corrisponde ai registri interni della CPU.
È caratterizzata da:
  alta velocità (comparabile con quella del processore): i tempi di accesso sono dell'ordine dei ns
  limitate dimensioni (al più qualche Kbyte).
È di solito realizzata tramite celle di RAM statica.
Notes: 6

## Slide 13: Memoria principale
Ha dimensioni molto maggiori (da qualche Mbyte fino a qualche Gbyte) ma tempi di accesso più elevati, dell'ordine delle decine di ns.
È accessibile in modo diretto tramite indirizzi.
È normalmente realizzata sotto forma di circuito integrato.
È di solito realizzata tramite circuiti di RAM dinamica.
Notes: 7

## Slide 14: Memoria secondaria
Ha dimensioni e tempi di accesso ancora maggiori, dell'ordine delle decine di ms.
Ha dimensioni che possono arrivare ai Tbyte.
Viene usata per memorizzare dati e programmi non immediatamente richiesti dal processore.
L’accesso è gestito da appositi programmi di interfaccia.
È normalmente realizzata sotto forma di dischi magnetici o memorie Flash (anche note come Solid State Disk, o SSD), o combinazioni dei due.
Le informazioni memorizzate nella memoria secondaria non vengono perse allo spegnimento del sistema.
Notes: 8

## Slide 15: Memoria Off-line
Permette di memorizzare grandi moli di dato (Pbyte) con tempi di accesso elevati (decine di secondi).
In taluni casi l’accesso alla memoria off-line richiede l’intervento di un operatore.
Di solito è composta da dischi ottici o nastri.

## Slide 16: Cache
Le cache sono memorie estremamente veloci che si interpongono tra il processore e la memoria principale.
All’interno di una cache risiedono temporaneamente i dati/programmi utilizzati in quel momento.
Il loro uso è trasparente al programmatore e al Sistema Operativo.
Le cache permettono di aumentare la velocità di accesso ai dati nella memoria principale senza ricorrere per essa a memorie di tipo più costoso.
Notes: 9

## Slide 17: Strategia generale
Nella progettazione di un sistema di memoria vengono tenuti in conto i seguenti punti:
  conviene che il sistema complessivo sia composto da memorie di tipo e costo diversi, rispondenti ai diversi usi che della memoria vengono fatti (gerarchia di memoria)
  la gestione della memoria deve essere il più possibile trasparente per il programmatore e l’utente (memoria virtuale)
  se il sistema è di tipo multiprocessore, ogni processore deve poter lavorare con la memoria al massimo della velocità e senza interferire con il lavoro degli altri.
Notes: 10

## Slide 18: Classificazione delle tecnologie di memoria
È basata su vari parametri:
  costo
  velocità
  modi di accesso
  alterabilità
  durevolezza del contenuto
  affidabilità
  caratteristiche fisiche.
Notes: 11

## Slide 19: Costo
Comprende anche il costo della circuiteria ed eventualmente del software per la gestione delle interfacce necessarie all’uso della memoria.
È normalmente misurato in dollari/bit o $/Mbyte.
Notes: 12

## Slide 20: Velocità
Si esprime attraverso tre parametri
  il tempo di accesso
  il tempo di ciclo
  il tasso di trasferimento.

## Slide 21: Tempo di accesso (o latenza)
È il tempo che intercorre tra l’istante in cui all’unità di memoria giunge la richiesta di eseguire un’operazione (lettura o scrittura), e quello in cui tale operazione è eseguita.
È possibile che il tempo di accesso in lettura differisca da quello in scrittura.
Il tempo di accesso è di solito inversamente proporzionale al costo della memoria.
Notes: 13

## Slide 22: Tempo di ciclo
È il tempo che deve intercorrere tra l’inizio di un ciclo di accesso alla memoria e l’inizio del ciclo successivo.
È chiaramente maggiore o uguale del tempo di accesso.

## Slide 23: Tasso di trasferimento
È la velocità con la quale i dati possono esser trasferiti verso o dall’unità di memoria.
Per le memorie ad accesso casuale è l’inverso del tempo di ciclo.
Per le altre vale che
TN = TA + n/R
dove
  TN è il tempo medio per leggere o scrivere n bit
  TA è il tempo medio di accesso
  n è il numero di bit
  R è il tasso di trasferimento (in bit per secondo, o bps).

## Slide 24: Evoluzione delle memorie
L’evoluzione della tecnologia presenta 2 tendenze:
  riduzione del costo per bit
  riduzione (meno marcata) del tempo di accesso.
Notes: 15

## Slide 25: Modi di accesso
Sono principalmente:
  sequenziale: le informazioni possono essere lette/scritte solo in un ordine prefissato; è il caso dei nastri
  diretto: ogni blocco ha un indirizzo, e la ricerca nel blocco è sequenziale; è il caso dei dischi magnetici
  casuale: ogni unità di dato ha un indirizzo, e le informazioni possono essere lette/scritte in qualsiasi ordine; il tempo di accesso è uguale per tutte le locazioni di memoria; è il caso delle memorie a semiconduttore
  associativo: l’accesso avviene tramite un confronto tra il contenuto di ogni cella e quello specificato in una maschera; è il caso di taluni tipi di cache.
Notes: 16

## Slide 26: Alterabilità
Vi sono memorie il cui contenuto può essere scritto una volta sola (Read Only Memory o ROM).
In alcuni casi il contenuto di una memoria ROM può essere modificato off-line (Programmable ROM o PROM).
Notes: 17

## Slide 27: Durevolezza del contenuto: Destructive Readout
Vi sono alcune tecnologie particolari (ad esempio le RAM dinamiche), nelle quali l’operazione di lettura causa la cancellazione del dato memorizzato (Destructive Readout o DRO).
In tal caso dopo ogni lettura è necessario eseguire un’operazione di riscrittura del dato.
Quindi in questo caso il tempo di ciclo è maggiore del tempo di accesso.
Notes: 18

## Slide 28: Durevolezza del contenuto: refreshing
  In alcune tecnologie (ad esempio quelle delle memorie dinamiche) dopo un certo tempo i bit a 1 si trasformano in 0
  Questo effetto si ha ad esempio quando il bit è memorizzato sotto forma di carica all’interno di un condensatore, a causa delle correnti di scarica
  È quindi necessario che periodicamente si provveda a leggere ogni bit e a riscrivere i bit con valore 1 (refreshing).

## Slide 29: Durevolezza del contenuto: volatilità
Alcune memorie, come quelle RAM, perdono il loro contenuto quando non sono alimentate (memorie volatili).

## Slide 30: Affidabilità
Le memorie possono essere colpite da due tipi di guasto:
Guasti transitori: uno o più bit cambiano valore ad un certo istante, ma la memoria continua a funzionare correttamente
Guasti permanenti: qualcosa nella memoria smette definitivamente di funzionare.
L’affidabilità è di solito misurata attraverso i seguenti parametri:
  Mean Time To Failure (MTTF): tempo medio prima di avere un guasto
  Failure rate (o Mean Time Between Failures, MTBF): frequenza media di occorrenza dei guasti.

## Slide 31: Altre caratteristiche
  Tipo della memoria (elettronica, magnetica, meccanica, ottica)
  Consumo
    può comportare la necessità di sistemi di raffreddamento
    può essere critico per i sistemi portabili
  Portabilità
  Robustezza (ad esempio rispetto alle sollecitazioni meccaniche)
  Dimensione: dipende dalla densità di immagazzinamento.
Notes: 21