## Slide 1: Le memorie ad accesso casuale
Politecnico di Torino
Dip. di Automatica e Informatica
Matteo Sonza Reorda
Notes: 1

## Slide 2: Caratteristiche generali
  Ogni cella può essere indirizzata indipendentemente
  I tempi di accesso sono uguali e costanti per ogni cella.
Memoria
Linee di
indirizzo
Linee di dato
Linee di stato e controllo
Notes: 3

## Slide 3: Segnali di controllo
  Permettono alla memoria di sapere
    il tipo di operazione richiesta (lettura o scrittura)
    quando gli indirizzi sono disponibili sull’Abus
    quando i dati sono disponibili sul Dbus (solo per la scrittura).
  Deve inoltre esistere un meccanismo con il quale è possibile sapere
    quando i dati sono disponibili sul Dbus (solo per la lettura)
    quando è possibile procedere con un nuovo ciclo di accesso alla memoria.

## Slide 4: Segnali di controllo
  Permettono alla memoria di sapere
    il tipo di operazione richiesta (lettura o scrittura)
    quando gli indirizzi sono disponibili sull’Abus
    quando i dati sono disponibili sul Dbus (solo per la scrittura).
  Deve inoltre esistere un meccanismo con il quale è possibile sapere
    quando i dati sono disponibili sul Dbus (solo per la lettura)
    quando è possibile procedere con un nuovo ciclo di accesso alla memoria.
Soluzione sincrona: la memoria e chi la utilizza condividono un segnale di clock (o informazioni di tempo) e quindi sanno quando possono procedere con ciascuna operazione

## Slide 5: Segnali di controllo
  Permettono alla memoria di sapere
    il tipo di operazione richiesta (lettura o scrittura)
    quando gli indirizzi sono disponibili sull’Abus
    quando i dati sono disponibili sul Dbus (solo per la scrittura).
  Deve inoltre esistere un meccanismo con il quale è possibile sapere
    quando i dati sono disponibili sul Dbus (solo per la lettura)
    quando è possibile procedere con un nuovo ciclo di accesso alla memoria.
Soluzione asincrona: la memoria e chi la utilizza non condividono nessun segnale di clock (o informazioni di tempo) e quindi necessitano di segnali di controllo che dicono quando è possibile procedere con ciascuna operazione

## Slide 6: Esempio di segnali di controllo
Chip Select (CS):
    da attivare per poter leggere o scrivere
Output enable (OE)
    da attivare per poter abilitare la scrittura su un bus condiviso
Write enable (WE)
    da attivare per poter effettuare un’operazione di scrittura.

## Slide 7: Esempio
Per scrivere:
    CS attivo
    Indirizzo sulle linee di Address
    Dato in input sulle linee di Data
    WE attivo
  Per leggere:
    CS attivo
    Indirizzo sulle linee di Address
    OE attivo
    Dato in output sulle linee di Data.
memoria
Data
OE
WE
CS
Address

## Slide 8: Segnali di stato
Esempi:
Errore
    La memoria ha individuato una parola con un dato errato
MFC
    La memoria ha completato l’operazione di lettura/scrittura.

## Slide 9: Dimensioni
Sono caratterizzate da
  numero di parole (n)
  numero di bit per parola (m).
Il numero di segnali di ingresso/uscita è conseguentemente
  log2 n per i segnali di indirizzo
  m per i segnali di dato.
n
m
log2 n
m
Indirizzi
Dati

## Slide 10: Architettura
Matrice di memoria
Address
Drivers
Registro indirizzi
Indirizzi
Data Reg.
Data Reg.
Write
Drivers
Read
Drivers
Dati
Circuiti di temporizzazione e controllo
Segnali di controllo interni
Segnali di controllo
Decodificatore degli indirizzi
Notes: 4

## Slide 11: Schema generale
m
….
M
U
X
m
Dati Output
….
decoder
Dati Input
m
log2n
Indirizzi
Indirizzi
RD/WR
log2n

## Slide 12: Organizzazione
Il costo di una RAM dipende anche dalla complessità dei dispositivi di accesso.
Questa può essere ridotta tramite un’opportuna organizzazione delle celle di memoria.
Si hanno due tipologie principali:
  organizzazione a vettore
  organizzazione a matrice bidimensionale.
La regolarità nell’organizzazione delle celle di memoria influenza pesantemente anche il costo del layout.
Notes: 5

## Slide 13: Organizzazione a vettore
Decodificatore degli indirizzi
c0
c1
cN-1
Indirizzi
Costo della circuiteria di accesso:
  1 decoder log2 N-to-N
  N driver.
Celle di memoria:
1 cella = 1 parola
Notes: 6

## Slide 14: Organizzazione a matrice
L’indirizzo a è suddiviso in 2 parti ax e ay, che selezionano la riga e la colonna in cui si trova la cella di memoria, rispettivamente.
Decodificatore delle righe
ax
Indirizzo
c0,0
c1,0
c3,0
c2,0
c0,1
c1,1
c3,1
c2,1
c0,2
c1,2
c3,2
c2,2
c0,3
c1,3
c3,3
c2,3
Decodificatore delle colonne
ay
Costo della circuiteria di accesso:
  2 decoder (log2 N )-to-N
   N driver.
Notes: 7

## Slide 15: Organizzazione a matrice: vantaggi
  Minor costo dell’HW
  Layout più compatto.

## Slide 16: Segnali RAS e CAS
Per ridurre il numero di segnali di ingresso, le RAM organizzate a matrice talvolta prevedono un diverso protocollo di accesso e un numero ridotto di segnali di indirizzo (indicativamente la metà).
In tal caso l’indirizzo è fornito in due fasi distinte e successive, utilizzando gli stessi segnali di indirizzo:
  in una prima fase vengono forniti i segnali di indirizzo che vanno al decodificatore di riga, accompagnati dal segnale RAS (Row Address Strobe)
  in un’altra fase vengono forniti i segnali di indirizzo che vanno al decodificatore di colonna, accompagnati dal segnale CAS (Column Address Strobe).

## Slide 17: Esempio
Registro indirizzi di riga
Registro indirizzi di colonna
Matrice di celle
1024 x 1024
Decodificatore di riga
RAS
CAS
A19-10/ A9-0
Circuiti Sense/Write
CS
R/W
DIN
DOUT
Decodificatore di colonna
Notes: Hamachen pg. 232

## Slide 18: Page Mode
Qualora sia necessario accedere consecutivamente a celle poste ad indirizzi successivi, e queste risiedano nella stessa riga della matrice, è possibile attivare il cosiddetto Page Mode:
  si invia alla memoria la parte di indirizzo relativo alla riga, accompagnata da RAS
  si invia alla memoria la parte di indirizzo relativo alla colonna, accompagnata da CAS
  si accede al dato
  si ripete dal punto 2.
In questa maniera è possibile ridurre i tempi di accesso alla memoria.

## Slide 19: Memorie a semiconduttore
  Le memorie sono attualmente i dispositivi a più alta densità realizzati su IC
  Al crescere dell’integrazione è possibile
      aumentare la capacità (a parità di dimensione)
      aumentare la velocità
      ridurre il consumo.
Notes: 13

## Slide 20: Classificazione
  ROM (Read Only Memory)
  PROM (Programmable Read Only Memory)
  EPROM (Electrically Programmable Read Only Memory)
  EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)
  Flash
  RAM.
Notes: 15

## Slide 21: ROM
Applicazioni:
  librerie di procedure frequentemente usate
  programmi di sistema
  tavole di funzioni.
La definizione del contenuto avviene prima della realizzazione del silicio, ed il contenuto non è in alcun modo modificabile in seguito.
Il costo è dominato dal costo fisso per allestire la linea di produzione del dispositivo, ed è quasi indipendente dal numero di chip prodotti.
L’impatto di qualsiasi errore di progetto è drammatico.

## Slide 22: Cella ROM
Linea di parola
Linea di dato
Connesso per memorizzare uno 0 Non connesso per memorizzare un 1
P
La linea di parola è pilotata dal decodificatore degli indirizzi

## Slide 23: PROM
La scrittura è eseguita a valle del processo di produzione tramite speciali attrezzature denominate programmatori.
Fisicamente, sono realizzate ponendo nel punto P del disegno precedente un diodo, che può essere bruciato durante la programmazione, creando un circuito aperto.
La scrittura può avvenire una volta sola.
La PROM è non volatile.
Sono preferibili alle ROM per bassi volumi.

## Slide 24: EPROM
Possono essere riprogrammate, previa precedente cancellazione tramite esposizione prolungata (~20 min) a luce ultravioletta.
La scrittura può avvenire un numero indefinito di volte.
La scrittura può avvenire anche dopo il montaggio sulla scheda.
Sono più costose delle PROM.

## Slide 25: EEPROM
Le EEPROM (o E2PROM) possono essere riprogrammate byte per byte anche dopo il montaggio sulla scheda, ma l’operazione richiede più tempo di quella di lettura (centinaia di s).
La scrittura può essere eseguita tramite i normali canali (bus) e segnali.
Sono più costose e meno dense delle EPROM.

## Slide 26: Flash
Il costo è intermedio tra quello di EPROM ed EEPROM.
Usano un solo transistor per bit, e sono quindi relativamente dense.
Sono memorie non volatili.
In lettura si comportano come le RAM, mentre le operazioni di scrittura
  sono più lente (di almeno un ordine di grandezza)
  vanno eseguite a blocchi
  richiedono una precedente operazione di cancellazione.
Le Flash sono inoltre in grado di eseguire un numero limitato di cicli di scrittura.

## Slide 27: Flash (II)
Esistono due tipi di memorie Flash:
  Flash di tipo NOR: hanno lo stesso comportamento di una RAM, ma sono più lente e resistono per un numero limitato di cancellazioni/scritture
  Flash di tipo NAND: possono essere lette e scritte solo a blocchi (da centinaia a migliaia di bit). Sono più dense, più veloci e più resistenti.

## Slide 28: Quadro di sintesi
Tipo Categoria Cancellazione Scrittura Volatilità
RAM read/write elettricamente elettricamente volatile
ROM read-only impossibile in fase di produz. non-volatile
PROM read-only impossibile elettricamente non-volatile
EPROM read-mostly luce UV elettricamente non-volatile
EEPROM read-mostly elettricamente elettricamente non-volatile
Flash read-mostly elettricamente elettricamente non-volatile
Notes: 14
Stallings pg. 139
Per le Flash vedi Selezione di Elettronica,
maggio ‘95

## Slide 29: RAM
Sono di 2 tipi:
  memorie statiche (o SRAM):
    la singola cella corrisponde a un flip flop
  memorie dinamiche (o DRAM):
    la singola cella corrisponde a un condensatore e a un transistor
    l’informazione è memorizzata sotto forma di carica del condensatore
    richiedono un rinfresco periodico dell’informazione
    la lettura è di tipo distruttivo (Destructive Read-Out).
Notes: 16

## Slide 30: Cella di RAM statica
Linea di parola
X
Y
Linea di dato 1
Linea di dato 2
Linea di dato 1 = NOT (Linea di dato 2)
Equivale a un FF SR
Notes: Hamacher pg. 230

## Slide 31: Funzionamento
Per leggere o scrivere una parola si deve attivare la relativa linea di parola.
Quando la linea di parola non è attivata, il relativo flip flop mantiene il proprio valore.
Quando la linea di parola è attivata, è possibile
  leggere i valori (opposti) forzati dal flip flop sulle due linee di dato (lettura)
  scrivere un nuovo valore, forzando due valori opposti sulle linee di dato (scrittura).

## Slide 32: Implementazione CMOS
Valim
Linea di dato 1
Linea di dato 2
Linea di parola
X
Y
T1
T2
T3
T5
T4
T6

## Slide 33: Implementazione CMOS
Valim
Linea di dato 1
Linea di dato 2
Linea di parola
X
Y
T1
T2
T3
T5
T4
T6
Ciascuna cella di RAM statica richiede indicativamente 6 transistor

## Slide 34: Cella di RAM dinamica
Linea di parola
Linea di dato
Notes: 17

## Slide 35: Cella di RAM dinamica
Linea di parola
Linea di dato
Ciascuna cella di RAM dinamica richiede 1 transistor
Notes: 17

## Slide 36: Funzionamento
Nelle operazioni di lettura, attivando la linea di parola il condensatore viene collegato alla linea di dato, che assume quindi un valore 0 o 1 a seconda del valore memorizzato.
Nelle operazioni di scrittura, l’attivazione della linea di parola provoca il collegamento della linea di dato con il condensatore, che viene quindi caricato o scaricato, a seconda del valore di questa.
Un apposito sensore collegato alla linea di dato è in grado di rilevare l’eventuale cambiamento di tensione causato dalla carica/scarica del condensatore, e di produrre il corrispondente bit.

## Slide 37: Rinfresco
Consiste nell’operazione di amplificazione (verso 1) della eventuale carica contenuta nel condensatore, che tende a 0 per l’esistenza di inevitabili correnti di dispersione.
Si basa su operazioni di lettura fittizie, nelle quali il valore letto non viene trasmesso all'esterno.
È indispensabile per poter mantenere indefinitamente il contenuto di ciascuna cella di DRAM.
Le operazioni di rinfresco occupano una RAM per tempi molto brevi (dell'ordine di qualche %).

## Slide 38: Stima di costo del rinfresco
Periodo di rinfresco = 64 ms
Tempo minimo di accesso a parola = 50 ns
Numero di cicli di rinfresco = 8k
Durata del ciclo di rinfresco = 8k x 50 ns = 0,41 ms
Costo complessivo = 0,41 / 64 = 0,64%

## Slide 39: Circuiteria per il rinfresco
In passato doveva venir gestito da circuiteria apposita esterna ai chip di DRAM. Attualmente è quasi sempre realizzato con il supporto di apposita circuiteria interna. È quindi quasi trasparente all’utente.
È possibile che le operazioni di rinfresco (prioritarie) e quelle di accesso normale siano attivate contemporaneamente: in tal caso è necessario che l'operazione normale sia temporaneamente sospesa.

## Slide 40: Affidabilità
  Se una cella di memoria dinamica è colpita da una particella carica è possibile che la carica immagazzinata cambi, facendo cambiare il valore memorizzato (guasto transitorio)
  Al crescere della densità di integrazione, la dimensione della carica immagazzinata in ciascuna cella tende a diminuire in maniera significativa, rendendo quindi la memoria sempre più sensibile (e meno affidabile)
  Molte memorie dinamiche sono per questo protette, ad esempio tramite l’uso di codici di protezione.

## Slide 41: Codice di protezione
  Per aumentare l’affidabilità delle memorie, a ciascuna parola può essere associato un codice di protezione
  Il caso più semplice di codice di protezione è il codice di parità (1 bit)
  Funzionamento:
  quando si scrive un valore nella parola, si calcola il relativo bit di parità, e lo si memorizza insieme al nuovo valore in un’apposita colonna
  quando si legge la parola, si calcola il codice di parità associato al valore letto, e lo si confronta con quello memorizzato
  in caso di diversità, si invia una segnalazione di errore.

## Slide 42: Codice di parità: architettura
Calcolo parità
Calcolo parità
Valore scritto
Valore letto
Errore
È un comparatore, implementato ad esempio attraverso un EXOR

## Slide 43: Codici di Hamming
Attraverso i codici di Hamming è possibile non solo rilevare, ma anche correggere eventuali errori verificatisi in una memoria.
Detto n il parallelismo della memoria, tali codici
  richiedono 1 + log2 n bit di codice
  permettono di rilevare e correggere tutti gli errori singoli
  permettono di rilevare (ma non correggere) tutti gli errori doppi
  non garantiscono né il rilevamento né la correzione degli errori di molteplicità superiore.
Per questo tali codici sono detti SECDED (Single Error Correction Double Error Detection).

## Slide 44: Codice di Hamming: architettura
Calcolo codice
Calcolo codice
Valore scritto
Valore letto
Errore
È un modulo in grado di
Rilevare gli errori
Identificare l’eventuale bit errato
Comandare la correzione del dato prodotto dalla memoria.
Circuito di correzione

## Slide 45: Esempio
Si consideri la DRAM AS4C1M16E5 prodotta da Alliance Semiconductor.
Caratteristiche:
  1 M  16 bit
  Organizzazione a matrice quadrata
  Pin:
    A0 – A9: indirizzo
    RAS, CAS (attivi bassi)
    DQ1 – DQ16: dati
    WE: abilitazione a scrittura (attivo basso)
    OE: abilitazione uscite (attivo basso).

## Slide 46: Temporizzazioni
Notes: Bucci pg. 84

## Slide 47: Lettura
  Si mette su A0 – A9 l'indirizzo di riga
  Si attiva RAS
  Si aspetta il tempo tRAH
  Si mette su A0 – A9 l'indirizzo di colonna
  Si attiva CAS
  Trascorso il tempo tRAC i dati sono disponibili su DOUT.

## Slide 48: Note
  Non si può iniziare un nuovo ciclo di lettura o scrittura se non dopo che è passato un tempo tRC (pari a 100 ns).
  Ogni 16 ms è necessario eseguire un rinfresco completo, ossia eseguire 1024 operazioni con indirizzo di riga crescente.

## Slide 49: RAM statiche e RAM dinamiche
Le RAM statiche sono (rispetto a quelle dinamiche):
  più veloci (tempi di accesso dell’ordine di 10 ns, contro 100 ns)
  più costose (in termini di area di silicio richiesta, quindi meno dense)
  più semplici da utilizzare
  più affidabili.

## Slide 50: Memorie interlacciate
Sono composte da più moduli di memoria.
Le parole sono disposte in maniera alternata tra i vari moduli.
Quando si fa accesso ad una serie consecutiva di parole, queste si trovano in moduli diversi, ed il loro accesso può essere fatto in parallelo, utilizzando un bus più ampio.
Permettono quindi di ridurre il tempo di accesso complessivo nel caso di accessi a blocchi, come quelli che si verificano nel caso sia presente una cache.

## Slide 51: Memorie interlacciate: esempio
0
4
8
12
1
5
9
13
2
6
10
14
3
7
11
15

## Slide 52: Banchi di memoria in 8086
Parole ad Indirizzo pari
Parole ad Indirizzo dispari
Data Bus
Address Bus
CS
CS
A0
BHE